# Производства DYNAMO AD Болгария

Серии МР 112; 132; 160; 225

Электродвигатели серии MP предназначены для главного движения металлорежущих станков и сконструированы в соответствии с новейшими тенденциями в области электроприводов. Характерные особенности: - шихтованный магнитопровод; - тепловой класс изоляции F или H; - принудительное охлаждение при степени защиты IP23; - возможность для аксиального или радиального охлаждения по выбору заказчика; - монтажные размеры, тип охлаждения, уровень шума и вибрации соответствуют требованиям и нормам IEC; - встроенный датчик тепловой защиты; - встроенный тахогенератор с постоянной 0,02±1% или 0,004±1% V/min-1; - номинальная мощность до максимальной скорости. Серия MP обхватывает электродвигатели с высотой оси вала 112, 132, 160 и 225 mm. Электродвигатели выпускаются в разных модификациях по заказу: - по способу монтажа – в вертикальном или горизонтальном исполнениях; - по скорости вращения; - с повышенными требованиями к уровню шума и вибрации. Тип мотор Ном. мощность Ном. скорость Maкс. скорость Напряжение якоря Ток якоря Напряжение возбуждения Ток возб. Момент инерции Масса kW min-1 min-1 V A V A kg.m2 kg MP112S 3.7 1000 5500 400 12.5 180 2.5 0.050 86 MP112SI 5.5 3000 3000 400 17.5 180 0.66 0.050 86 MP112SL 7.5 2200 3000 400 22 180 1.5 0.050 86 MP112M 5.5 1000 5500 400 17 180 3 0.066 98 MP112MA 13 2280 6000 400 38 180 2.5 0.066 98 MP112L 7.5 1000 5500 400 25 180 4.5 0.090 119 MP112LA 10 1500 5500 400 29 180 5 0.90 119 MP132S 5.5 1000 35020 400 18.5 180 2.5 0.90 135 MP132SA 5.5 1000 4500 400 19 180 2.48 0.090 135 MP132M 11 1000 3500 400 34 110 5.8 0.157 168 MP132MA 11 1000 4500 400 34 180 3.5 0.141 167 MP132MAX 11 1000 4500 400 34 180 3.65 0.141 167 MP132MDA 12 1500 4500 400 39 240 1.5 0.157 168 MP132MB 18.5 1500 4500 400 54 180 3.8 0.141 167 MP132MG1 18.5 1700 1700 400 55.7 180 2.9 0.141 167 MP132L 15 1000 3500 400 46 180 5 0.163 185 MP132LA 15 1000 4500 400 46 180 4.75 0.163 185 MP132LAX 15 1000 4500 400 46 180 4.75 0.163 185 MP132LCA 18 1500 2000 400 54 240 2.3 0.163 185 MP132LC 23 1750 4500 440 60 220 2.88 0.163 185 MP132MC 22 2800 2800 440 55.5 190 2.2 0.157 168 MP160M 22 1000 4500 400 64 180 6.5 0.410 268 MP160MGL 37 1700 1700 400 105 180 4.2 0.410 268 MP160L 30 1000 4000 400 89 180 6.8 0.456 298 MP160LX 30 1000 4000 400 89 180 6.8 0.456 298 MP160LM 45 2000 4000 400 125 180 4.0 0.456 298 MP160LC 45 2000 4500 400 125 180 3.6 0.456 298 MP225M 55 600 2500 400 165 180 8.5 1.840 735 MP225L 70 800 3000 400 200 180 9.65 2.100 764 Габаритные размеры Тип двигателя Motor type Габаритные размеры Overall dimensions /mm/ h h5 h10 h30 h33 L1 L10 L20 L30 L31 L45 d1 d10 d20 d22 d24 d25 b1 b10 b11 MP112S MP112M MP112L 112 112 112 35 35 35 11 11 11 227 227 227 472 472 472 80 80 80 250 280 355 4 4 4 545 585 650 70 70 70 103 143 208 32 32 32 12 12 12 215 215 215 15 15 15 250 250 250 180 180 180 10 10 10 190 190 190 234 234 234 MP132S MP132M MP132L 132 132 132 41 41 41 15 15 15 262 262 262 500 500 500 80 80 80 315 435 470 5 5 5 580 700 735 90 89 89 125 245 280 38 38 38 14 14 14 265 265 265 15 15 15 300 300 300 230 230 230 10 10 10 216 216 216 264 264 264 MP160M MP160L 160 160 51 51 14 14 317 317 655 655 80 110 400 450 5 5 815 865 108 108 268 318 48 48 15 15 350 350 19 19 400 40 800 300 14 14 254 254 332 332 MP225M MP225L 225 225 74 74 20 20 445 445 760 760 140 140 670 670 5 5 1165 1165 149 149 510 510 70 70 19 19 400 400 19 19 450 450 350 350 20 20 356 356 460 460